Mécanismes de la conduction électrique dans les solides

---
Peut-on construire un modèle microscopique pour retrouver la loi d'Ohm ?
Comment expliquer pourquoi certains matériaux sont conducteurs et d'autres sont isolants ?

---
Hypothèses du modèle de Drude (1900)
Le gaz classique d'électrons libres
Approximation des électrons indépendants : les électrons n'interagissent pas entre eux
Approximation des électrons libres : les électrons n'interagissent pas avec les ions
Collisions ponctuelles électron-ion à l'origine de la résistivité du métal
Équilibre thermique local du gaz d'électrons
électron
ions

---
Effet Hall
y
l
Principe (q < 0)
x
h
L
U

---
I

---
B

---
B

---
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
B

---
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
B

---
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
B

---
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
A+
A-
B

---
Effet Hall dans Ge dopé N
l = 10 mm
H = 1 mm
R
L = 20 mm
Ge(N)
UH
12 V
B

---
Statistique de Fermi-Dirac
Les électrons sont des fermions : la probabilité d'occupation fi d'un niveau est donnée par :
E
T = 0 K
fi
EF = µ
E/µ
L'énergie du dernier niveau occupé est appelée énergie de Fermi EF

---
Structure de bandes
Différences entre conducteur, isolant, semi-conducteur
µ
~ 6 eV
~ 1 eV
Bande de conduction
Bande de valence

---
Dopage d'un semi-conducteur